# G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO CHARAKTERU K OZNÁMENÍ ZÁMĚRU „Větrná elektrárna v lokalitě Nový Hrádek“

Oznámení záměru výstavby „Větrná elektrárna v lokalitě Nový Hrádek“ je zpracováno podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),  v rozsahu přílohy č. 3. Na zpracování dokumentu se podíleli pracovníci společnosti Ekoaudit, spol. s r.o. a externí odborní pracovníci.

ČEZ Obnovitelné  zdroje,  s. r. o. ., (oznamovatel záměru) zamýšlí v katastrálním území Nový  Hrádek zavést do provozu jednu větrnou elektrárnu, technologie ENERCON E-70 E4 o maximálním instalovaném výkonu 2 MW. Ta stejná společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., plánuje odstranění současných 4 nevyhovujících  zastaralých  elektráren, které se v hodnocené lokalitě nachází. Záměrem je tedy celková obnova lokality za stroj s nejmodernější technologií.

Větrná  elektráren ENERCON E-70 E4 je kovová kuželová trubková věž (stožár) 85 m vysoký ukončený gondolou s vlastním zařízením elektrárny a trojlistým rotorem. Délka každého listu rotoru je 35,5 m. Celková výška zařízení je 120,5 m.  Elektrárna je  ukotvena v betonovém základu o velikosti 15x15x2 m, který je ještě překryt jednometrovou vrstvou zeminy pro zarovnání s okolním terénem. Energetické připojení se předpokládá kabelové do stávající rozvodny pro nefungující VE EKOV E400.

Předpokládaný termín zahájení prací je konec roku 2008. Doba výstavby se počítá bez zahrnutí abnormálních výkyvů počasí 4 měsíce, ukončení výstavby na jaře 2009.

Veškeré pozemky, potřebné pro výstavbu větrné elektrárny, obslužné plochy a novotvarů příjezdové komunikace budou od soukromých osob vykoupeny. Pro pozemky stávajících cest, které budou využity pro účely výstavby a provozu VTE1, bude sjednána smlouva o pronájmu a využívání. Pozemky kudy povede energetické připojení nebudou vykoupeny, bude s majitelem sjednána dohoda a katastru nemovitostí bude zaneseno k pozemku věcné břemeno.

Při výstavbě  bude nutný trvalý zábor zemědělské půdy. Trvalý zábor se vztahuje na pozemky určené pro výstavbu základů VTE1, nové příjezdové komunikace a obslužné plochy. Dočasný zábor nebude ze zákona nutné sjednávat. Deponie orné a podorniční vrstvy půdy budou do kolaudace stavby zrušeny.

Podle získaných informací o průměrné intenzitě větru vyhovuje lokalita výstavbě velké větrné  elektrárny a splňuje tak podmínku Energetické koncepce České republiky, která doporučuje výstavbu těchto zařízení pro lokality, které mají hodnotu průměrné roční intenzity větru vyšší než 5 m/s. Informace z ČHMÚ potvrzují průměrnou intenzitu větru v ose rotoru 6,5 m/s.

Nejbližší trvale obytná zástavba je od elektrárny VTE1 vzdálena: hájovna u silnice III. třídy Nový Hrádek – Borová = 370 m, v osadě Dlouhé (část obce Nový Hrádek) = 710 m, v obci Borová =  1780 m, polský Taszów = 1860 m.

Dotčenou oblast je možno definovat jako území, ze kterého bude větrná elektrárna dobře viditelná, což představuje vzdálenost cca 4 – 6 km od elektrárny. Vzhledem k rozsáhlým lesním celkům, které místo výstavby elektrárny obklopují má dotčená oblast nepravidelný spíše oválný charakter s osou protaženou ve směru SV- JZ. Jedná se zhruba o vnitřní území mezi obcemi Borová, polský Taszów, Olešnice v Orlických horách, Sněžné, Janov, Bohdašín, Slavoňov, Sendraž.

Lze předpokládat, že případný vliv na zvláště chráněná území a biotopy zvláště chráněných druhů živočichů i rostlin včetně území soustavy NATURA 2000 bude zanedbatelný. Podobně lze považovat za bezvýznamné i působení hluku s ohledem na všechny obratlovce, a to jak v nočních, tak i v denních hodinách.

Očekávané  ekvivalentní  hladiny  akustického tlaku ve  výpočtových  bodech reprezentujících nejbližší  obytnou  zástavbu nepřekračují hygienické  limity hluku stacionárních zdrojů v chráněném  venkovním prostoru staveb pro  denní i  noční  dobu za předpokladů pro  denní  dobu bez  omezení  výkonu 101,1 dB, pro  noční dobu s omezením  výkonu 96,5 dB. V blízkosti kritického  bodu č. 23 (Dlouhé č.p. 3 - hájovna) se nachází lesnatý porost,  který má předpokládá významné reálné pohlcení  hluku.

Nahrazení starších VE EKOV E400 moderní VE Enercon E-70 E4 lze výrazně doporučit. Starší VE svým hlukem ani po protihlukových úpravách nikdy nesplnily hygienický limit pro noční dobu v chatové oblasti. Poloha nové VE by měla odstranit stížnosti obyvatel obce Nový Hrádek.

Vlivy na zdraví obyvatel jsou vzhledem k lokalizaci elektrárny od obytné zástavby minimální a proto akceptovatelné.

Výroba elektrické energie s využitím větrného potenciálu krajiny je jednou z nejčistších technologických metod. Větrné elektrárny neprodukují tuhé, kapalné či plynné znečištění. Během provozu větrné  elektrárny nedochází k ovlivnění kvality ovzduší ani vnášením pachových látek. Pouze v době výstavby VTE1, může dojít ke krátkodobému zatížení lokality znečištěním díky exhalaci motorových vozidel. Vzhledem ke krátkodobé expozici a výše uvedeným faktům lze s určitostí konstatovat, že vlivem provozu VTE1 nedojde v zájmové lokalitě ani jejím okolí ke snížení kvality ovzduší. Provoz plánovaného záměru nebude představovat žádné znečištění ovzduší.  Při dodržování bezpečnostních podmínek při výstavbě elektrárny a souvisejících staveb by nemělo dojít ke znečištění ani podzemní vody, půdy a horninového prostředí.

Přeshraniční vliv provozu VTE1 u Nového Hrádku bude nevýznamný.

Souhrnný závěr:

Podle podrobného hodnocení a odborných studií se předpokládá, že výstavba VTE1 v Novém  Hrádku bude mít:

- nulový nebo minimální negativní vliv na - půdu, horninové prostředí, přírodní zdroje, podzemní a povrchovou vodu a vodohospodářství, klima, ovzduší, hmotný majetek, floru,  faunu (zvláště avifaunu), historické a kulturní  památky, zdraví obyvatelstva, hlukovou situaci, stroboskopický efekt, narušení telekomunikačních signálů, ZCHÚ, Natura 2000 (EVL), Natura 2000 (Ptačí oblasti), ÚSES, VKP, technické limity v území.

- malý až střední negativní, event. sporný vliv na – obecně obyvatelstvo

- velký negativní vliv na – nebyl vyhodnocen

- malý až střední pozitivní vliv na – náhradu  moderní  technologie za  nevyhovující  současné  4  větrné elektrárny, které   tímto  budou  odstraněny. Finanční přínos pro obec, resp. pro jednotlivé obyvatele, které jsou soukromými vlastníky zájmových pozemků, vzhledem k turismu, rozvoji regionu, zvýšení zaměstnanosti, údržbu zpevněných cest

Na základě výše uvedených  skutečností, provedených odborných studií, terénního šetření a budou-li respektovány podmínky navržené v tomto Oznámení, lze akceptovat případné zásahy do životního prostředí a doporučit stavbu k realizaci. VTE1 Nový Hrádek,  vzhledem k již existujícím 4 větrným elektrárnám a  jejich plánovanému odstranění, nepředstavuje významný zásah do krajinného rázu. Bude akceptovatelnou součástí dotčené lokality.