viz. rozdělovník

| VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘIZUJE / LINKA | HRADEC KRÁLOVÉ |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 17177/ZP/2007-Čr | Černošek / 495 817 188 | 28.11.2007 |

Posuzování vlivů na životní prostředí, záměr

„Větrná elektrárna v lokalitě Nový Hrádek“

ZÁVĚR   ZJIŠŤOVACÍHO   ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Identifikační údaje:

Název: Větrná elektrárna v lokalitě Nový Hrádek

Kapacita (rozsah) záměru:

Záměr předpokládá výstavbu jedné nové větrné elektrárny. Větrná elektrárna bude mít maximální výkon 2 MW. Technicky se jedná o celokovovou věž 85 m vysokou, ukončenou gondolou, na kterou je přímo napojen trojlistý rotor o průměru 71 m.

Charakter záměru:

Záměrem je míněna výstavba jedné větrné elektrárny, obslužných ploch a upravené příjezdové komunikace. Energetické připojení bude realizováno do stávající rozvodny na pozemku p.č. 497 v katastrálním území Nový Hrádek zemním kabelovým vedením o napětí 35 kV.

Veškeré pozemky potřebné pro výstavbu větrné elektrárny, obslužných ploch a komunikace  budou vykoupeny a převedeny do vlastnictví ČEZ Obnovitelné  zdroje, s.r.o., nebo pronajaty od majitelů na dobu nejméně 25 let.

V blízkosti městyse Nový Hrádek na kopci Šibeník s nadmořskou výškou 655 m n.m. Bpv jsou již od roku 1995 umístěny 4 větrné elektrárny EKOV E400 (každá s nominálním výkonem 400 kW). Po proběhlém zkušebním provozu nebyla stavba pro vysokou úroveň emisí hluku nebyla zkolaudována a nemohla tedy být trvale provozována. Od roku 1999, kdy se větrná farma stala majetkem firmy Východočeská energetika, a.s., byly zahájeny opravy nedostatků.

V současnosti převzala větrnou farmu nově vzniklá společnost ČEZ Obnovitelné zdroje,  s.r.o., která plánuje demontáž současných čtyř elektráren a jejich nahrazení pouze jedinou moderní elektrárnou s nominálním výkonem 2 MW.

Umístění:

Kraj: Královéhradecký

Městys: Nový Hrádek

Katastrální území: Nový Hrádek

Parcely pro základy větrné elektrárny a manipulační plochu: 609/1, 610/1, 621/10

Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho ukončení:

Předpokládaný termín zahájení výstavby: 09/2008

Předpokládaný termín ukončení výstavby: 12/2008

Oznamovatel: ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.

Závěr:

Záměr „Větrná elektrárna v lokalitě Nový Hrádek“ naplňuje dikci bodu 3.2, kategorie II, přílohy č. 1 k zákonu. Proto bylo ve smyslu ust. § 7 zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr bude posuzován podle zákona.

Na základě zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu dospěl Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán ve smyslu ust. § 22 zákona, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, k závěru, že záměr „Větrná elektrárna v lokalitě Nový Hrádek“ může mít významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a bude posuzován podle zákona.

Dokumentaci dle přílohy č. 4 k zákonu je nutné zpracovat především s důrazem na  oblast ochrany přírody a krajiny a oblast ochrany veřejného zdraví.

V dokumentaci je třeba:

- doplnit ornitologická šetření o záznam výskytu ptáků v období podzimního tahu a zimování, o zákres významných ptačích tahových linií v předmětné oblasti a o celkové vyhodnocení vlivu záměru na ornitofaunu,

- vyhodnotit, zda provoz elektrárny může mít negativní vliv na zimující netopýry v podzemní a na netopýry mimo zimní období, tj. v době jejich aktivity,

- doplnit a vyhodnotit vliv na faunu,

- specifikovat, zda odstranění stávajících čtyř větrných elektráren je součástí předloženého záměru, a na základě této informace upravit vyhodnocení vlivů záměru na jednotlivé složky životní prostředí a veřejné zdraví,

- dopracovat do hlukové studie variantu, kdy pohlcující charakter lesního porostu v blízkosti nejbližší obytné zástavby (hájenka čp. 3, k.ú. Dlouhé) bude eliminován jeho vykácením.

Dále je třeba se v dokumentaci vypořádat se všemi požadavky na doplnění, připomínkami a podmínkami uvedenými v došlých vyjádřeních (viz příloha).

K žádostem občanů o zrušení zjišťovacího řízení z důvodu porušení ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona uvádí krajský úřad následující:

- krajský úřad zveřejnil informaci o oznámení dne 31.10.2007 na úřední desce Královéhradeckého kraje, elektronické úřední desce, internetu (http://eia.cenia.cz/eia), internetových stránkách krajského úřadu (http://www.kr-kralovehradecky.cz) ve složce Životní prostředí a zemědělství – Aktuální informace z životního prostředí a zemědělství – Posuzování vlivů na životní prostředí – EIA a také požádal správní úřady, tj. Městský úřad Náchod, Městský úřad Dobruška, Městský úřad Nové Město nad Metují, Obecní úřad Sendraž, Obecní úřad Mezilesí, Obecní úřad Libchyně, Obecní úřad Bohdašín, Obecní úřad Janov, Obecní úřad Sněžné, Obecní úřad Sedloňov, Obecní úřad Olešnice v Orlických horách, Obecní úřad Česká Čermná, Obecní úřad Borová, Obecní úřad Jestřebí, Obecní úřad Slavoňov, Obecní úřad Ohnišov, Obecní úřad Bystré, Obecní úřad Dobřany, o zveřejnění informace o oznámení na úřední desce,

- dle vyjádření Úřadu městyse Nový Hrádek ze dne 14.11.2007 byla informace o oznámení zveřejněna dne 31.10.2007 na úřední desce dotčeného územního samosprávného celku, elektronické úřední desce a na informační tabuli v budově Úřadu městyse Nový Hrádek,

- zjišťovací řízení se zahajuje na podkladě oznámení a provádí se podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona. Cílem zjišťovacího řízení u záměru zařazeného v kategorii II, bodu 3.2 zákona je zjištění, zda záměr má významný vliv na životní prostředí, případně zda záměr může samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, a zda bude posuzován podle tohoto zákona. Zjišťovací řízení může být ukončeno pouze na žádost oznamovatele.

Odůvodnění:

V průběhu zjišťovacího řízení byly ze strany dotčených správních orgánů  občanských sdružení a veřejnosti vzneseny zásadní námitky proti předloženému oznámení a realizaci vlastního záměru a také požadavky na další posuzování záměru podle zákona. S přihlédnutím k těmto námitkám a požadavkům byly příslušným úřadem specifikovány výše uvedené oblasti.

Ke zveřejněnému záměru se vyjádřili:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství,

ze dne 07.11.2007,

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,

ze dne 15.11.2007,

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Hradec Králové, ze dne 20.11.2007,

- Správa CHKO Broumovsko,ze dne 14.11.2007,

- Městský úřad Náchod, ze dne 20.11.2007,

- Česká společnost ornitologická, ze dne 13.11.2007,

- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, ze dne 5.11.2007,

- MUDr. Vladimíra Snášelová, ze dne 06.11.2007,

- Ing. Michal Pejskar, ze dne 12.11.2007,

- Roman Kocourek, ze dne 18.11.2007,

- Eva a Karel Břeňovi, ze dne 15.11.2007,

- Ing. Roman Grym, ze dne 14.11.2007,

- Ing. Petr Hlaváček, ze dne 15.11.2007,

- Ing. Pavel Sobotka, ze dne 12.11.2007.

S ohledem na počet dotčených správních úřadů a dotčených územních samosprávných celků požaduje příslušný úřad předložit dokumentaci v počtu 15 výtisků a 20 kusů dokumentace v elektronické podobě včetně příloh.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů. Závěr zjišťovacího řízení není rozhodnutím vydaným ve správním řízení a nelze se proti němu odvolat.

Dr. Ing. Richard Veselý

vedoucí oddělení EIA a IPPC

Příloha: kopie obdržených vyjádření (pro oznamovatele)

Rozdělovník: k čj. 17177/ZP/2007 - Čr

Dotčené územní samosprávné celky:

- Královéhradecký kraj – zde

- Městys Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

Dotčené správní úřady:

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Náchod,  Českoskalická 254, 547 01 Náchod

- ČIŽP OI Hradec Králové,  Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

- Úřad městyse Nový Hrádek, Náměstí 28, 549 22 Nový Hrádek

- Městský úřad Náchod, Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

- Správa CHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují

- MŽP ČR, odbor ekologie krajiny a lesa, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

- MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

Oznamovatel:

ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., Křižíkova 788, 500 03 Hradec Králové

Na vědomí:

- MŽP ČR, OVSS VI., Resslova 1229, 500 02 Hradec Králové

- Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Eliščino nábř. 465, 500 01 Hradec Králové

- Úřad pro civilní letectví Česká republika, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6

- Česká společnost ornitologická, Na Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov

- Obecní úřad Sendraž, Sendraž 22, 549 01 Nové Město nad Metují

- Obecní úřad Mezilesí, 549 23 Mezilesí 89

- Obecní úřad Libchyně, Libchyně 4, 549 01 Nové Město nad Metují

- Obecní úřad Bohdašín, Bohdašín 21, 518 01 Dobruška

- Obecní úřad Janov, Janov 30, 518 01 Dobruška

- Obecní úřad Sněžné, Sněžné 125, 518 01 Dobruška

- Obecní úřad Sedloňov, Sedloňov 159, 517 91 Deštné v Orlických horách

- Obecní úřad Olešnice v Orlických horách, 517 83 Olešnice v Orlických horách 8

- Obecní úřad Česká Čermná, 549 21 Česká Čermná 128

- Obecní úřad Borová, Borová 32, 547 01 Náchod

- Obecní úřad Jestřebí, Jestřebí 60, 549 01 Nové Město nad Metují

- Obecní úřad Slavoňov, Slavoňov 74, 549 01 Nové Město nad Metují

- Obecní úřad Ohnišov, 517 84 Ohnišov 172

- Obecní úřad Bystré, Bystré 110, 518 01 Dobruška

- Obecní úřad Dobřany, Dobřany 90, 518 01 Dobruška

- Správa CHKO Orlické hory, Dobrovského 323, 516 Rychnov nad Kněžnou

- Městský úřad Nové Město nad Metují, náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

- Městský úřad Dobruška, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

- MUDr. Vladimíra Snášelová, Dvořákova 1094, 547 01 Náchod

- Roman Kocourek, U Dubu 750, 549 01 Nové Město nad Metují

- Ing. Petr Hlaváček, Rokolská 123, 549 22 Nový Hrádek

- Ing. Roman Grym, Pod Šibeníkem 331, 549 22 Nový Hrádek

- Eva a Karel Břeňovi, K Přístavišti 604, 156 00 Praha 5

- Ing. Michal Pejskar, Husovo náměstí 914, 547 01 Náchod

- Ing. Pavel Sobotka, Náchodská 304, 549 22 Nový Hrádek